## Slide 1: Redes de Computadores Introdução
Daniel Fernandes Macedo

## Slide 2: Protocolo
Conjunto de regras sobre o modo de como se dará a comunicação entre as partes envolvidas.

## Slide 3: TCP – máquina de estados
Legenda:
Evento/ação
Linha + forte sólida: fluxo
normal do cliente
Linha + forte pontilhada:
Fluxo normal do servidor

## Slide 4: Serviços e Protocolos
Quais seriam as primitivas de um serviço para transmissão de dados baseado em conexões?

## Slide 5: Primitivas
Quais seriam as primitivas de um serviço para transmissão de dados baseado em conexões?
  CONNECT()
  DISCONNECT()
  SEND()
  RECEIVE()
Essa é uma das possibilidades!

## Slide 6: Primitivas – Exemplo do mundo real

## Slide 7: Classificando as redes de computadores

## Slide 8: Classificação por tamanho
BAN – Body Area Network
PAN – Personal Area Network
LAN – Local Area Network
MAN – Metropolitan Area Network
WAN – Wide Area Network
SAN? – Space Area Network

## Slide 9: Body Area Network
Alcance de comunicação de centímetros a metros
Preocupações com:
  Emissões de ondas
  Consumo de energia
  Simplicidade
Redes de sensores sem fio
Protocolos de comunicação proprietários

## Slide 10: Personal Area Network
Alcance limitado a alguns metros
Alguns protocolos: RFID, Bluetooth, ZigBee, WUSB, Infravermelho, ...

## Slide 11: PAN - Aplicações
ZigBee
Wireless Control that
Simply Works
RESIDENTIAL/
LIGHT COMMERCIAL CONTROL
CONSUMER ELECTRONICS
TV
VCR
DVD/CD
remote
security
HVAC
lighting control
access control
lawn & garden irrigation
PC & PERIPHERALS
INDUSTRIAL
CONTROL
asset mgt
process control
environmental
energy mgt
PERSONAL HEALTH CARE
BUILDING
AUTOMATION
mouse
keyboard
joystick
security
HVAC
AMR
lighting control
access control
patient monitoring
fitness monitoring

## Slide 12: PAN - Aplicações

## Slide 13: PAN - Aplicações

## Slide 14: PAN – Redes de sensores e atuadores

## Slide 15: Local Area Network
Utilizada para interligar os computadores de uma sala, de um prédio, companhia, casa....
Padrões: Ethernet, WiFi, HomePLUG, ...

## Slide 16: Wireless Local Area Network (WLAN)

## Slide 17: Metropolitan Area network
Alcance maior: kilometros
Last mile
Tecnologias:
  WiMax
  LTE
  Telefonia celular
  MPLS, GMPLS
  ATM
  ...

## Slide 18: Wide Area Network
Interligação de grandes distâncias
ASs
  Roteador de 1mi USD: Cisco UBR1000 serieshttp://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/ps2209/index.html (preço em 2007)
Fibra óptica
Satélites
Notes: What do you get when spending $1 million for a single Cisco router?
\http://www.networkworld.com/community/node/20706

## Slide 19: Internet
Internet = entre redes = interconexão de redes

## Slide 20: Cabos submarinos

## Slide 21: Cabos submarinos
http://www.submarinecablemap.com/

## Slide 22: Space Area Network
Interligação de planetas, sondas, satélites
Atraso muito alto: segundos, minutos, horas
Comunicação programada

## Slide 23: Space Area Network
Exemplo: atraso para comunicação com a Voyager 1
  Distância do sol: approx. 21.9 bilhões de km (Agosto73 2019)
  Velocidade da luz: 3x108m/s
Atraso de propagação sol – Voyager 1: 20 horas aproximadamente

## Slide 24: Classificação por tamanho - Tecnologias

## Slide 25: Classificações por tipo de transmissão
Quantidade de receptores
  Broadcast
  Multicast
  Unicast
Classifique...
  Alerta de tsunami
  Nova lista de redes
  Ligação para a sua namorada(o)

## Slide 26: Classificação por quantidade de enlaces entre fonte e destino
Característica do caminho
  Fim-a-fim (normalmente vários saltos)
  Ponto-a-ponto (único enlace percorrido)
Classifique…
  Comunicação Brasil-China
  Comunicação Walkie-talkie
  Comunicação rádio amador
  Repasse de uma carta pelos correios

## Slide 27: Internet – estrutura e evolução

## Slide 28: Histórico
Terminais de mainframes

## Slide 29: Histórico
Ligação de computadores de uma sala/campus
  SUN
Comunicação sem fio – ALOHA

## Slide 30: Histórico
ARPANet

## Slide 31: Histórico
ARPANET

## Slide 32: Histórico
Internet

## Slide 33: Hoje: Internet das Coisas

## Slide 34: A estrutura da Internet

## Slide 35: A estrutura da Internet

## Slide 36: Internet acadêmica no Brasil Rede Ipê
Operada pela RNP, a rede Ipê é uma infraestrutura de rede Internet dedicada à comunidade brasileira de ensino superior e pesquisa, que interconecta universidades e seus hospitais, institutos de pesquisa e instituições culturais.
Inaugurada em 2005, como evolução da rede inicialmente implantada em 1992, foi a primeira rede óptica nacional acadêmica a entrar em operação na América Latina. Seu backbone é projetado para garantir não só a velocidade necessária ao tráfego de internet de aplicações básicas (navegação web, correio eletrônico e transferência de arquivos), mas também ao tráfego de serviços, aplicações avançadas e projetos científicos, e à experimentação de novas tecnologias, serviços e aplicações.
A infraestrutura da rede Ipê engloba 27 Pontos de Presença (PoPs), além de ramificações para atender 1522 campi e unidades de instituições de ensino, pesquisa e saúde em todo o país, beneficiando mais de 3,5 milhões de usuários.

## Slide 38: Comutação

## Slide 39: Comutação
Uso do meio para múltiplas transmissões
  Um canal compartilhado (frequência, comprimento de onda, slot de tempo)
  Lida com a passagem de múltiplas comunicações no mesmo canal
Define a granularidade da comutação
  Comutação por circuito
  Comutação por mensagem
  Comutação por pacote

## Slide 40: Comutação por circuito

## Slide 41: Comutação por mensagem e por pacote
(a) Circuit switching (b) Message switching (c) Packet switching

## Slide 42: Comutação por mensagem e por pacote
https://media.pearsoncmg.com/aw/ecs_kurose_compnetwork_7/cw/content/interactiveanimations/message-segmentation/index.html