## Slide 1: Interconexão de redes
Daniel Fernandes Macedo

## Slide 2: Onde estamos?

## Slide 3: Mapa da Internet americana, 2006

## Slide 4: Rede Nacional de Pesquisa (RNP)

## Slide 5: Realizando a interconexão

## Slide 6: Camadas
Interconexão ocorre em duas camadas:
  Camada de enlace - switches
    Redes locais pequenas
  Camada de rede – roteadores
    Redes locais grandes, redes metropolitanas e redes mundiais

## Slide 7
Duas funções-chave do comutador:
 Executar algoritmos/protocolos (RIP, OSPF, BGP, spanning tree) para determinar a porta de saída para cada comunicação
 Comutar os datagramas do link de entrada para o link de saída
Visão geral da arquitetura de um comutador

## Slide 8: Conceitos

## Slide 9: Tipos de comutação
Store-and-forward
Baseado em circuitos

## Slide 10: Comutação Store-and-forward
Decisão de repasse a cada pacote
Pacotes podem passar por enlaces diferentes

## Slide 11: Comutação por Circuitos
Criação de um circuito da origem ao destino

## Slide 12
Interface de entrada VC # de entrada Interface de saída VC # de saída
1 12 2 22
2 63 1 18
3 7 2 17
1 97 3 87
… … … …
Tabela de comutação no roteador R1 a noroeste:
Roteadores mantêm informações de estado de conexão
Tabela de comutação

## Slide 13: Diferenças

## Slide 14: Pontes

## Slide 15: Interconexão em redes locais
Pontes – ligação de redes locais de tipos diferentes
  WiFi e Ethernet
Switches (comutadores)
  Interligação de redes locais com a mesma tecnologia de acesso

## Slide 16: Bridges (pontes) dificuldades
Interligar padrões diferentes gera dificuldades de:
  Diferentes métodos de comunicação
  Formato de quadros diferentes
  Tamanho máximo de quadros diferentes
  …

## Slide 17: Bridge

## Slide 18: Bridge – diferentes quadros

## Slide 19: Ligação de redes com bridges

## Slide 20: Propagação indefinida de quadros
Pergunta: Problema da propagação indefinida de quadros. Como
Podemos resolve-lo?

## Slide 21: Árvore geradora mínima

## Slide 22: Árvore geradora mínima
Algoritmo distribuído de definição da árvore geradora
Ponte com o menor identificador vira a raiz
Dois caminhos com a mesma distância até a raiz: preferência pelo caminho de menor identificador

## Slide 23: VLANs

## Slide 24: VLANs
(a) Four physical LANs organized into two VLANs, gray and white, by two bridges. (b) The same 15 machines organized into two VLANs by switches.

## Slide 25: VLANs – táticas possíveis
Identificação da VLAN para cada porta do switch
Identificação da VLAN para cada endereço MAC
Identificação da VLAN para cada endereço de rede
Custo: manter uma tabela de IPs/MACs de cada computador.

## Slide 26: VLAN: IEEE 802.1Q
Identificar a VLAN no quadro
Suporte a estações não conformes: switches adicionam/retiram identificador
Estações conformes já marcam a VLAN no momento do envio

## Slide 27: VLAN: IEEE 802.1Q

## Slide 28: Os equipamentos de uma rede...

## Slide 29: Implementação de comutadores

## Slide 30
Duas funções-chave do comutador:
 Executar algoritmos/protocolos (RIP, OSPF, BGP, spanning tree)
 Comutar os datagramas do link de entrada para o link de saída
Visão geral da arquitetura de um comutador

## Slide 31
Comutação descentralizada:
 Dado o destino do datagrama, procura a porta de saída usando a tabela de comutação na memória da porta de entrada
 Objetivo: completar o processamento da porta de entrada na ‘velocidade da linha’
 Fila: se os datagramas chegam mais rápido do que a taxa de comutação para o switch
Camada física:
recepção de bits
Camada de enlace:
ex.: Ethernet
Funções da porta de entrada

## Slide 32: Switch - diagrama

## Slide 33: Tipos de comutação em redes
Comutação: mover pacotes da entrada do roteador para a saída apropriada do roteador
Roteamento: determinar a rota a ser seguida pelos pacotes desde a origem até o destino  Algoritmos de Roteamento
Estabelecimento de conexão:
   3a função importante em algumas arquiteturas de rede: ATM, frame relay, X.25
  Nestas arquiteturas, antes do fluxo de datagramas, dois hospedeiros e os devidos roteadores estabelecem uma conexão virtual (Handshaking).

## Slide 34: Switch - funcionamento
Um switch possui uma tabela de comutação
Entrada na tabela de comutação:
  (endereço MAC, interface, marca de tempo)
  Entradas expiradas na tabela são descartadas (TTL pode ser 60 min)
Switch aprende quais hospedeiros podem ser alcançados através de suas interfaces
  Quando recebe um quadro, o switch “aprende” a localização do transmissor: segmento da LAN que chega
  Registra o par transmissor/localização na tabela

## Slide 35: Roteador - funcionamento
Um roteador possui uma tabela de comutação
Entrada na tabela de comutação:
  (endereço de rede, interface, marca de tempo)
Roteador usa um algoritmo de roteamento entre-redes para definir as entradas da tabela de comutação

## Slide 36: Algoritmo básico de caminho mínimo

## Slide 37: Como definir as rotas?
Cálculo do caminho da fonte ao destino que possui distância mínima
Baseado no princípio da optimalidade:
  DistMin(a,b) ≤ DistMin(a,x) + DistMin(x,b) para qualquer x

## Slide 38: Algoritmo de Djikstra
Exemplo: http://wps.aw.com/wps/media/objects/500/512911/cap4/sriram.html

## Slide 39: Tipos de roteamento store and forward

## Slide 40: Algoritmo de Dijsktra distribuído
Duas formas de calcular:
  Meus vizinhos informam a distância deles a todos os outros nós
  Cada nó constrói um mapa da rede e roda o Dijkstra

## Slide 41: Roteamento vetor de distância
Nós conhecem os seus vizinhos
Vizinhos anunciam distância deles a todos os nós conhecidos
Propagação de boas notícias: nós sempre guardam os melhores pares
  [Destino, Distância, Vizinho]

## Slide 42: Roteamento vetor de distância

## Slide 43
x y z
x
y
z
0 2 7
∞
∞
∞
∞
∞
∞
from
cost to
from
from
x y z
x
y
z
0
from
cost to
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
∞
∞
cost to
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
7
1
0
cost to
∞
2 0 1
∞ ∞ ∞
2 0 1
7 1 0
time
x
z
1
2
7
y
node x table
node y table
node z table
Dx(y) = min{c(x,y) + Dy(y), c(x,z) + Dz(y)} = min{2+0 , 7+1} = 2
Dx(z) = min{c(x,y) + Dy(z), c(x,z) + Dz(z)}
= min{2+1 , 7+0} = 3
3
2
To start just know directly connected links…tell neighbors
X hears news from Y and Z

## Slide 44
x y z
x
y
z
0 2 7
∞
∞
∞
∞
∞
∞
from
cost to
from
from
x y z
x
y
z
0 2 3
from
cost to
x y z
x
y
z
0 2 3
from
cost to
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
∞
∞
cost to
x y z
x
y
z
0 2 7
from
cost to
x y z
x
y
z
0 2 3
from
cost to
x y z
x
y
z
0 2 3
from
cost to
x y z
x
y
z
0 2 7
from
cost to
x y z
x
y
z
∞
∞
∞
7
1
0
cost to
∞
2 0 1
∞ ∞ ∞
2 0 1
7 1 0
2 0 1
7 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
2 0 1
3 1 0
time
x
z
1
2
7
y
node x table
node y table
node z table
Dx(y) = min{c(x,y) + Dy(y), c(x,z) + Dz(y)} = min{2+0 , 7+1} = 2
Dx(z) = min{c(x,y) + Dy(z), c(x,z) + Dz(z)}
= min{2+1 , 7+0} = 3
In steady state, when have good news tell neighbor

## Slide 45: Problema de contagem para o infinito
A
B
C
1
1

## Slide 46: Contagem para o infinito
Impossível de evitar!
Controle: limitar o “infinito”
  Exemplo: infinito = 50

## Slide 47: Roteamento estado de enlace
Identificação dos vizinhos
Medição do custo do enlace para os vizinhos
Anúncio a toda a rede dos vizinhos e custo de enlace
Montagem de todo o gráfo
Execução do algoritmo de caminho mínimo

## Slide 48: Exemplo – Montagem do grafo da rede
Considerando a visão de C:
Inicialmente:
  Conhece somente os vizinhos imediatos
Visão inicial de C
C
D
B
E
1
3
3

## Slide 49: Exemplo – Montagem do grafo da rede
Considerando a visão de C:
Recebe mensagem de anúncio de vizinhos de B:
Visão inicial de C
C
D
B
E
Vizinho | Custo
A | 4
C | 1
G | 23
G
A
1
3
3
4
23

## Slide 50: Exemplo – Montagem do grafo da rede
Considerando a visão de C:
Recebe mensagem de anúncio de vizinhos de D:
Visão inicial de C
C
D
B
E
G
A
Vizinho | Custo
C | 1
H | 3
H
1
3
3
4
23
3

## Slide 51: Exemplo – Montagem do grafo da rede
Considerando a visão de C:
Recebe mensagem de anúncio de vizinhos de K:
Visão inicial de C
C
D
B
E
G
A
Vizinho | Custo
J | 2
L | 2
H
L
K
J
1
3
3
2
2
4
23
3

## Slide 52: Medida do custo
Importante para redes com diversos caminhos possíveis
Alguns custos:
  Atraso de transmissão
  Custo monetário
  Energia

## Slide 53: Informando sobre a vizinhança

## Slide 54: Informando a vizinhança
Número de sequência
  Garante que a informação utilizada é a mais recente SEMPRE
  Evita problemas de múltiplos caminhos
Idade
  Nós devem descartar informações velhas (número de sequência baixo)
  Evita tentar rotas quebradas

## Slide 55: Vídeos-exemplo
Estado de enlace: http://www.youtube.com/watch?v=8MFw881dJvM

## Slide 56: Pergunta:
Com a portabilidade de números celulares, as companhias reclamam que têm mais trabalho para identificar o número chamado, e a ligação demora mais para completar. Porque?
Porque os telefones possuem códigos de país?

## Slide 57: Roteamento hierárquico
Simplifica o processo: domínios
  P1: rotas dentro de um domínio
  P2: roteamento entre domínios

## Slide 58: Roteamento hierárquico

## Slide 59: Quem calcula as rotas?
Depende do uso da rede
Internet: roteadores
Redes ad hoc: todo mundo

## Slide 60: Algoritmos de comutação por circuitos

## Slide 61: MPLS e GMPLS
Roteamento por circuito
Muito utilizado no roteamento AS-AS
Reduz o tamanho da tabela de roteamento: rotas baseadas nos rótulos

## Slide 62: MPLS e GMPLS
Forwarding an IP packet through an MPLS network

## Slide 63: Vantagens
Mais eficiente quando existem poucos circuitos
Processamento mais rápido: adequado para bilhões de pacotes por segundo
Não requer recálculo de caminhos: em geral são fixos

## Slide 64: Túneis

## Slide 65: Interligação de redes
Como ligar duas redes corporativas por uma rede não confiável?
Como fazer que duas redes separadas geograficamente pareçam uma só?

## Slide 66: Túneis
Empacotamento de dados de uma rede até chegar à outra
Interconexão de redes iguais, separadas por um caminho utilizando tecnologias diferentes

## Slide 67: Túneis
Escondem a realidade da Internet: túnel se comporta como uma ligação direta
VPN (Exemplo: VPN do DCC)