## Slide 1: Camada de rede (inter-redes) – redes IP Capítulos 3 e 4
Daniel Fernandes Macedo

## Slide 2: Onde estamos?

## Slide 3: Internet – Um produto da guerra fria

## Slide 4: Redes IP
Interligação de redes
Assume o mínimo das redes
  Redes enviam quadros
  Quadros podem chegar a qualquer momento
  Redes podem usar qualquer tecnologia
  Tipo de endereçamento nas redes não importa

## Slide 5
Tabela
de rotas
Entidade de rede em roteadores ou hospedeiros:
Prot. de roteamento
Escolha de caminhos
RIP, OSPF, BGP
Protocolo IP
Endereçamento
Formato dos datagramas
Tratamento de pacotes
Protocolo ICMP
Aviso de erros
Sinalização de rotas
Camada de Transporte: TCP, UDP
Camada de enlace
Camada física
Camada de
rede
A camada de rede IP

## Slide 6: IP = Internet Protocol
Define o formato do pacote da Internet
Define os endereços IPs: para roteadores e para os clientes

## Slide 7
ver
length
32 bits
data
(tamanho variável,
tipicamente um segmento
TCP ou UDP)
16-bit identifier
Internet
checksum
time to
live
32 bit endereço IP de origem
versão do protocolo IP
tamanho do header
(bytes)
número máximo
de saltos
(decrementado em
cada roteador)
para
fragmentação/
remontagem
tamanho total
do datagrama
(bytes)
protocolo da camada
superior com dados no
datagrama
head.
len
type of
service
classe de serviço
flgs
fragment
offset
proto-
colo
32 bit endereço IP de destino
Opções (se houver)
Ex.: marca de tempo, registro
de rota, lista de roteadores a visitar
Formato do datagrama IP

## Slide 8: Fragmentação
Redes podem ter tamanhos diferentes de quadro máximo:
  Ethernet: 1500 bytes
  ATM: 48 bytes
Como transmitir um quadro Ethernet em uma rede ATM?

## Slide 9: Fragmentação

## Slide 10
Formato do datagrama IP
versão do protocolo IP
tamanho do header (bytes)
Classe de serviço
tamanho total do datagrama
(bytes)
Para fragmentação/
remontagem
número máximo
de saltos
(decrementado em
cada roteador)
protocolo da camada
superior com dados no
datagrama
Ex.: marca de tempo, registro de rota, lista de roteadores a visitar
Data (tamanho variável,
Tipicamente um segmento TCP ou UDP)
Tamanho do cabeçalho TCP?
 20 bytes do TCP
 20 bytes do IP
 = 40 bytes + cabeçalho da camada de aplicação

## Slide 11: Pergunta
Como identificar um fragmento de dados de outro? Como esse identificador operaria se o dado tivesse que ser quebrado outra vez?
Como enviar dados que não precisam ser fragmentados? Como detectar o tamanho máximo do quadro?

## Slide 12: Fragmentação
Forma 1:
  Pedaço A de N do quadro X
  E se for quebrado diversas vezes?
    Pedaço A de N do pedaço B de O do quadro X
    Quadro 5.4.2.4.5.6....
Forma 2:
  Sequência de bytes do quadro original
  Bytes 10 a 50 do quadro X
Forma 3:
  Rede descarta pacote grande e informa à origem
  Origem passa a enviar pacotes menores

## Slide 13: Fragmentação e remontagem
ID
=x
offset
=0
MF
=0
tamanho
=4000
ID
=x
offset
=0
MF =1
tamanho
=1500
ID
=x
offset
=1480
MF =1
tamanho
=1500
ID
=x
offset
=2960
MF =0
tamanho
=1060
Um grande datagrama se torna
vários datagramas menores
 Exemplo
 datagrama de 4000 bytes
 MTU = 1500 bytes
1480 bytes no campo de dados + 20 bytes cabeçalho
1480 *2 = 2960
4000 -2960 = 1040
offset =
1480
1040 + 20 bytes
Applet:
http://wps.aw.com/wps/media/objects/500/512911/cap4/ip.htm

## Slide 14: Endereços
Ajudam a manter a escalabilidade da rede
Divisão em domínios: ISPs, grandes empresas, universidades
Roteamento mais simples: guarda a rota para os domínios apenas

## Slide 15: Sub-redes
Suporte a redes dentro de redes
  Departamentos de uma grande empresa
  Institutos de uma universidade
  Cidades ou bairros para uma provedora

## Slide 16: Alocação hierárquica
IANA passa bloco aloca registro local
Registro local aloca sub-bloco para país
Gestor do país aloca sub-sub-bloco para empresa/universidade
…

## Slide 17: Sub-redes
Identificação de sub-rede:
Computadores de 150.164.200.128 a 150.164.200.255:
  255.255.255.128 (máscara de rede)
  150.164.200.128/25

## Slide 18: Endereços especiais

## Slide 19: Encontrando as informações da rede
Endereço IP: 138.101.114.250
Máscara da rede: 255.255.0.0
Máscara da sub-rede: 255.255.255.192
Prefixo da rede: 138.101.0.0
Endereço de broadcast na rede: 138.101.255.255
Faixa de clientes na rede: 138.101.0.1 to 138.101.255.254

## Slide 20: Passo 1: Converta para binário
Passo 1:
Traduza o endereço IP e as máscaras de rede e sub-rede para binário
128 64 32 16 8 4 2 1

## Slide 21: Passo 2: Encontre o prefixo da sub-rede
Passo 2:
Determinar o prefixo da sub-rede:
Faça o E bit-a-bit do endereço do host com a máscara de rede
Escreva o resultado no formato Dotted decimal (representando cada byte em decimal)
O resultado é o prefixo da sub-rede

## Slide 22: Passo 2: Bits que identificam computadores
Passo 2:
Identifique os bits que endereçam os computadores e escreva a máscara de rede no formato X.X.X.X/W:
Método rápido:
Encontre o último bit à direita com 1 na máscara da sub-rede
Os bits à esquerda são os bits que endereçam computadores
Conte a quantidade de bits 1
Escreva o prefixo da rede, seguido da quantidade de bits 1:
138.101.114.192/26

## Slide 23: Passo 3: Primeiro e último endereço de host
Host Portion
Endereço da sub-rede: todos os bits de computador em 0
Primeiro Host: todos os bits de computador, menos o último, em 0
Último Host: todos os bits de computador, menos o último, em 1
Broadcast: todos os bits de computador em 1’s

## Slide 24: Passo 4: Número de computadores por sub-rede
Função do número de bits de computador
  Bits para endereçar computador = 6
  26 = 64
  64 endereços por sub-rede
    Subtraia o endereço da sub-rede (todos os bits de computador em zero)
    Subtraia o endereço de broadcast (todos os bits de computador em um)
  Total: 62 computadores

## Slide 25: CIDR: Dividindo uma rede em sub-redes
Uma sub-rede /20 pode ser subdividida em:
  2 sub-redes /21 (bit 21: 0 ou 1) OU
  4 sub-redes /22 (bits 21-2: 00, 01, 10, 11) OU
  1 sub-rede /21 e 2 sub-redes /22 OU
  1 sub-rede /21 e 1 sub-rede /22 e 4 /23
  …

## Slide 26: Solução:
Rede 1: até 126 computadores
  150.164.128.128/25 (ou 150.164.128.0/25)
  Máscara 255.255.255.128
  Broadcast remoto 150.164.128.255 (ou 150.164.128.127)
Rede 2: até 62 computadores
  150.164.128.0/26 (ou 150.164.128.128/26)
  Máscara 255.255.255.192
  Broadcast remoto 150.164.128.63 (ou 150.164.128.191)
Rede 3: até 62 computadores
  150.164.128.64/26 (ou 150.164.128.192/26)
  Máscara 255.255.255.192
  Broadcast remoto 150.164.128.127 (ou 150.164.128.255)

## Slide 27: Exercício
Uma empresa possui 3 departamentos, com 128, 95 e 70 computadores. Cada departamento possui um roteador próprio, e todos os computadores devem receber IPs válidos. Aloque a rede 10.0.0.0/23 para esses computadores (preencha a tabela):
Depto. | Rede | Máscara | End. broadcast
A: 128 PCs |  |  | 
B: 95 PCs |  |  | 
C: 70 PCs |  |  | 

## Slide 28: Solução
Solução 1:
Solução 2:
Depto. | Rede | Máscara | End. broadcast
A: 128 PCs | 10.0.0.0/24 | 255.255.255.0 | 10.0.0.255
B ou C | 10.0.1.0/25 | 255.255.255.128 | 10.0.1.127
C ou B | 10.0.1.128/25 | 255.255.255.128 | 10.0.1.255
Depto. | Rede | Máscara | End. broadcast
A: 128 PCs | 10.0.1.0/24 | 255.255.255.0 | 10.0.1.255
B ou C | 10.0.0.0/25 | 255.255.255.128 | 10.0.0.127
C ou B | 10.0.0.128/25 | 255.255.255.128 | 10.0.0.255

## Slide 29: Exercício
Uma empresa possui 3 departamentos, com 1000, 500 e 450 computadores. Cada departamento possui um roteador próprio, e todos os computadores devem receber IPs válidos. Aloque a rede 150.164.128.0/21 para esses computadores (preencha a tabela):
Depto. | Rede | Máscara | End. broadcast
A: 1000PCs |  |  | 
B: 500 PCs |  |  | 
C: 450 PCs |  |  | 

## Slide 30: Solução
Solução 1:
Solução 2:
Depto. | Rede | Máscara | End. broadcast
A: 1000 PCs | 150.164.128.0/22 | 255.255.252.0 | 150.164.131.255
B ou C | 150.164.132.0/23 | 255.255.254.0 | 150.164.133.255
C ou B | 150.164.134.0/23 | 255.255.254.0 | 150.164.135.255
Depto. | Rede | Máscara | End. broadcast
A: 1000 PCs | 150.164.132.0/22 | 255.255.252.0 | 150.164.135.255
B ou C | 150.164.128.0/23 | 255.255.254.0 | 150.164.129.255
C ou B | 150.164.130.0/23 | 255.255.254.0 | 150.164.131.255

## Slide 31: Exercício (para entregar)
Uma empresa possui 3 departamentos, com 2000, 750 e 200 computadores. Cada departamento possui um roteador próprio, e todos os computadores devem receber IPs válidos. Aloque a rede 150.164.0.0/17 para esses computadores (preencha a tabela):
Depto. | Rede | Máscara | End. broadcast
A: 2000PCs |  |  | 
B: 750 PCs |  |  | 
C: 200 PCs |  |  | 

## Slide 32: Sub-redes
Calculador online de sub-redes
  http://www.subnet-calculator.com/cidr.php

## Slide 33: Agregação de sub-redes
Torna o roteamento mais rápido: menos rotas nos roteadores
Processo chave para alto desempenho

## Slide 34: Casamento pelo prefixo mais longo
Funcionamento similar aos prefixos internacionais, regionais e de operadora na telefonia

## Slide 35: Roteamento IP
Função da topologia IP
Dentro de um AS (grande provedora, empresa multinacional):
  RIP
  OSPF
Fora de um AS
  BGP

## Slide 36: Roteamento IP
Porque usar dois níveis?
Dentro do AS tudo é geralmente igual
  Mesmo dono
  Equipamentos parecidos
  Não importa a rota por onde passa
Fora do AS as coisas mudam: a rota importa
  Segurança nacional
  Custo
  Qualidade
  Contratos de cooperação

## Slide 37: OSPF

## Slide 38: Transmitindo dados na rede
Em uma rede, o que vale é o endereço MAC, não o IP. Como sabemos então qual é o endereço MAC associado a um IP?
    Compartilhamento de arquivos dentro de uma rede Ethernet
Na rede vale o endereço MAC, mas programamos usando IP. Como descobrir então o IP a partir de um MAC?

## Slide 39: ICMP – Internet control Message Protocol
Protocolo “prajá”: serviços de identificação do estado da rede, informes e testes
  Ping e traceroute usam ICMP
  Ping: ICMP indo e voltando
  Traceroute
  Informa problemas de fragmentação

## Slide 40: Traceroute e ICMP
O transmissor envia uma série de segmentos UDP para o destino
  O 1o possui TTL = 1
  O 2o possui TTL = 2 etc.
  no de porta improvável
Quando o enésimo datagrama chega ao enésimo roteador:
  O roteador descarta o datagrama
  E envia à origem uma mensagem ICMP (type 11, code 0)
  A mensagem inclui o nome do roteador e o endereço IP
Quando a mensagem ICMP chega, a origem calcula o RTT
O traceroute faz isso três vezes
Critério de interrupção
O segmento UDP finalmente chega ao hospedeiro de destino
O destino retorna o pacote ICMP “hospedeiro unreachable” (type 3, code 3)
Quando a origem obtém esse ICMP, ela pára.

## Slide 41: ICMP - Traceroute
TTL=1
TTL=2
TTL=N
ICMP
ICMP
TTL=3

## Slide 42: ICMP– Descoberta de MTU

## Slide 43: Diagnosticando problemas em uma rede IP
Vídeo no youtube: http://youtu.be/CV7yaVSVEuA
(desculpem pela voz de taquara rachada)

## Slide 44: Descoberta de endereços IP
Antigamente: cada computador tinha o seu endereço IP fixo
Atualmente: plugou na rede, recebeu o endereço
Protocolo DHCP

## Slide 45: DHCP
Computador começa com endereço 0.0.0.0
Envia requisição para o servidor DHCP
Servidor DHCP responde:
  Endereço IP disponível
  Tempo máximo para uso
Cliente deve renovar a custódia do endereço antes do tempo máximo estourar
Exemplo: Traces wireshark

## Slide 46: IPv4: esgotamento
Más políticas de alocação de IPs
IBM, HP, Dell e outras tem mais IPs que a África inteira!
Celulares, fornos de micro-ondas e outros já possuem IP
Mapa  XKCD
http://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space/ipv4-address-space.xml#note15

## Slide 47: Alocação de /8s
03/02/2011
Últimos blocos de IPv4 passados para os RIRs!
14/04/2011
Esgotamento de IPv4 da Ásia!

## Slide 48: Solução porca: NAT
Computadores de uma rede compartilham um endereço IP roteável, enquanto internamente usa-se endereços não roteáveis (para redes locais)
Vai contra a filosofia do IP, onde cada computador deve ter um endereço único

## Slide 49: NAT

## Slide 50: NAT
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
S: 10.0.0.1, 3345
D: 128.119.40.186, 80
1
10.0.0.4
138.76.29.7
1: host 10.0.0.1
envia datagrama para
128.119.40.186, 80
Tabela NAT
Lado WAN [dst,port] Lado LAN [addr,port]
128.119.40.186, 5001 10.0.0.1, 3345
…… ……
S: 128.119.40.186, 80
D: 10.0.0.1, 3345
4
S: 138.76.29.7, 5001
D: 128.119.40.186, 80
2
2: NAT troca
source addr de
10.0.0.1, 3345 para
138.76.29.7, 5001,
atualiza tabela
S: 128.119.40.186, 80
D: 138.76.29.7, 5001
3
3: resposta chega.
endereço de destino:
138.76.29.7, 5001
4: NAT troca endereço
de destino de
138.76.29.7, 5001 para 10.0.0.1, 3345
Exemplo: Traces wireshark

## Slide 51: NAT – Observação importante
A tabela NAT guarda a porta do destinatário antes e depois da tradução
Razão: E se dois computadores da rede local conectarem ao mesmo servidor (e.g. www.google.com, porta 80)?

## Slide 52: NAT – Observação importante
Computador 1 (IP 10.0.0.2):
  Abre conexão em 8.8.8.8 porta 80, com porta fonte 1234
Computador 2 (IP 10.0.0.3):
  Abre conexão em 8.8.8.8 porta 80, com porta fonte 2345
Somente o campo WAN_porta poderá desambiguar o destino de pacotes chegando no roteador
WAN_IP | WAN_porta | LAN_IP | LAN_Porta
8.8.8.8 | 4456 | 10.0.0.2 | 1234
8.8.8.8 | 9220 | 10.0.0.3 | 2345

## Slide 53: NAT - problemas
Conexões entrantes: como saber para qual computador é?
  Lista estática de computadores
    Porta 80: computador servidor
    Porta 21: servidor FTP
    ...
  E para o MSN, Skype, VoIP, etc?
    Servidores de rendez-vous
    Pacto com o demônio (Skype)

## Slide 54: NAT e esgotamento de IPs

## Slide 56: Solução: IPv6
Nova geração do IP
Resolve o problema de falta de IPs:
  2128 IPs = 7x1023 IPs para cada m2 da Terra
Mecanismos de compatibilidade com IP antigo (v4)
Diversas outras melhorias

## Slide 57: Esgotamento do IPv6

## Slide 58: Endereços IPv6
Formato Hexadecimal, por blocos de 2 bytes:
  47CD:1234:4422:AC02:0022:1234:A456:0124
Formato compacto:
  47CD::A456:0124
  47CD:0000:0000:0000:0000:0000:A456:0124

## Slide 59: Prefixos IPv6
0000 (128 bits) – Não especificado
Endereçamento em redes locais:
  ::1 (0:0:0:0:0:0:0:1) – Loopback (eu mesmo)
  1111 1110 10... – Link local unicast (fe80::)
    Construir endereços válidos a partir do MAC address
  1111 1110 11... – Site local unicast (rede local corporativa, fec0:: )
Endereçamento na Internet:
  1111 1111... – Multicast
  Resto: global unicast

## Slide 60: IPv6 e broadcast
“Não existe” broadcast em IPv6
Solução:
  Enviar dados para grupo de multicast especial: FF02::1
  Equivalente no IPv4: 224.0.0.1

## Slide 61: Limites de zonas
Link
Link
Link
Site
Site
Global
Exemplo: rotas em notebook

## Slide 62: Usuários domésticos terão sua própria rede…

## Slide 64: Auto-configuração
Endereço IP = [prefixo sub-rede || f(MAC)]
Não precisa de ARP/RARP e DHCP
Roteador envia periodicamente pacotes “Router advertisement”
Exemplo Wireshark

## Slide 65: Auto-configuração
Últimos 64 bits do endereço em função do endereço MAC da interface (padrão EUI64)
  Se possui 48 bits, então adiciona FFFE na metade do endereço para completar 64 bits
  Complemento do bit U/L (sétimo bit mais à esquerda do endereço MAC)
Exemplo: interface com endereço 48-1E-C9-21-85-0C
  Adiciona FFFE: 48-1E-C9-FF-FE-21-85-0C
  Complemento do bit U/L:
    48 = 01001000
    01001000 → 01001010
    01001010 = 4A
  Resultado: 4A-1E-C9-FF-FE-21-85-0C (últimos 64 bits)
Problema de privacidade: RFC4941
  Geração de IPs pseudo-aleatórios: vai precisar de ARP…

## Slide 66: Cabeçalho IPv6

## Slide 67: Extension headers
Formato: começo do próximo header, tipo do header, dados específicos
Exemplo: Jumbo payload

## Slide 68: Coexistência com IPv4
Pilha dupla: nós rodando IPv4 e IPv6
Túneis IPv6 sobre partes da rede em IPv4
  Protocolo 6-to-4 para tunelamento automático
Endereçamento:
Extensões IPv6-IPv4
  Associar automaticamente IPv4 150.164.200.20 a ::FFFF:150.164.200.20

## Slide 69: Tunelamento

## Slide 70: Pilha dupla e tradução
Pilha dupla: Uso de IPv4 ou IPv6 determinado pelo DNS
Tradução: pode ser imperfeita!

## Slide 71: 6-to-4 e 4-to-6
Mecanismos para traduzir de ipv6 para ipv4 e de ipv4 para ipv6.
Exemplos:
  Acesso a sites IPv4 via IPv6 com tradução automática
    http://www.dcc.ufmg.br.ipv4.sixxs.org
  Acesso IPv6 via ipv4 na Web:
    http://ipv6to4.com/

## Slide 72: IPv6: estado atual
Quase 20 anos que foi definido, ainda possui market share pequeno
  Poucos sites e serviços rodando em IPv6
  Suporte nos SOs ainda incompleto
  Suporte quase onipresente em equipamentos de rede novos
Grande resistência para a adoção
  Custo de reconfigurar as redes
  Compra de novos equipamentos
  Porque consertar algo que funciona (aos trancos e barrancos)?

## Slide 73: Mais informações sobre IPv6
Vídeos sobre IPv6: http://ipv6.br/videos/
Apostilas sobre IPv6: http://ipv6.br/download/
Estatísticas do Google de adoção de IPv6: https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html#tab=per-country-ipv6-adoption