## Slide 1: 1.2 - Desempenho em redes

## Slide 2: Medindo a “velocidade” de um enlace
Largura de banda: quantidade de bits transmitidos por unidade de tempo
  Bits por segundo (bps)
  Base 10!
Medindo a largura de banda
  bps: 100
  kbps: 103
  Mbps: 106
  Gbps: 109
  Tbps: 1012

## Slide 3: Usos de base 2 em redes
Usamos base 2 para:
  Tamanho de mensagens
  Quantidade de dados transmitidos
  Espaço de armazenamento
Medindo o tamanho
  Byte: 20
  KB: 210 = 1.024
  MB: 220 = 1.048.576
  GB: 230 = 1.073.741.824
  TB: 240 = 1.099.511.627.776

## Slide 4: Aumentando as escalas...

## Slide 5: Exercício
Qual é o tempo de transmissão de 4GB de dados em uma rede de 56kbps? E em uma rede de 100Mbps?
Cenas dos próximos capítulos: o tempo de transmissão é um pouco maior que o calculado por causa dos cabeçalhos dos protocolos.

## Slide 6: Resposta
4GB em bits = 4x230x8 = 34359738368 bits
56kbps = 56000 bits por segundo
 4x230x8/56000 = 613567s ≈ 7 dias
Para 100Mbps  4x230x8/(100x106)
   344 segundos

## Slide 7: Desempenho de um enlace
Largura de banda – número de bits que podem ser transmitidos sobre a rede em um determinado período de tempo (Kbps, Mbps, Gbps)
Latência - quanto tempo uma mensagem leva para ser transferida de um lado para outro da rede
  Tempo de envio dos bits da mensagem  tTX = F/B
  Tempo de propagação do sinal  tps = l / c
  Tempo de fila  tfila
  RTT (Round Trip Time) tempo de ida e volta da mensagem
Vazão – O que você obtém na prática na sua rede.

## Slide 8: Desempenho de um enlace
Tempo de envio de uma extremidade a outra
Capacidade
tps
tTX
tFILA
Largura de banda
latência
https://youtu.be/9PLelI2EXZU?t=97
Analogia do cano de água (versão Disney)

## Slide 9: Quanto tempo leva?
Enviar uma mensagem de 1 byte da Voyager até a Terra?
  Approx. 16 horas
Enviar uma mensagem de 10GB em uma rede de 10Mbps?
  Approx. 8000s
Sites interativos:
http://www.ccs-labs.org/teaching/rn/animations/propagation/
https://media.pearsoncmg.com/aw/ecs_kurose_compnetwork_7/cw/content/interactiveanimations/transmission-vs-propogation-delay/transmission-propagation-delay-ch1/index.html

## Slide 10: Associe: Qual valor domina?
Comunicação com a Voyager
Envio de dados gigantescos?
Tempo de transmissão
Tempo de propagação
Largura de banda

## Slide 11: Banda e latência
Mensagens pequenas: latência domina
  1 byte: 8 us a 1 Mbps, 8 ns a 1 Gbps
Mensagens longas: banda é mais importante
  25 MB: 210 s a 1 Mbps, 0,2 s a 1 Gbps
Banda infinita: limitada pelo RTT

## Slide 12: Banda e latência
10,000
5000
2000
1000
500
200
100
50
20
10
5
2
1
100
10
RTT (ms)
1-MB object, 10-Mbps link
1-MB object, 1.5-Mbps link
1-byte object, 10-Mbps link
1-byte object, 1.5-Mbps link
2-KB object, 10-Mbps link
2-KB object, 1.5-Mbps link
Perceived latency (ms)

## Slide 13: Atraso, banda e desempenho
Nem sempre aumentar a largura de banda vai deixar a Internet mais rápida:
  Se a distância entre transmissor e receptor for grande
  Se protocolos processarem os dados lentamente
Existe um limite físico para o tempo mínimo de transmissão: velocidade de propagação da luz
  Mas podemos deixar o servidor mais perto dos clientes

## Slide 14: Produto atraso-banda
O produto atraso x banda dá o volume do tubo (quantidade de dados em trânsito)
O produto AxB define quantos dados o receptor deve tratar por vez (janela deslizante, tópico do próximo capítulo), influenciando:
  Tamanhos de buffers
  Tamanhos dos campos de identificação de dados

## Slide 15: Desempenho e filas
As filas de pacotes também afetam o desempenho
  Para evitar filas, podemos usar os mecanismos de controle de fluxo, como ocorre no TCP
  Aplicação exemplo: https://media.pearsoncmg.com/aw/ecs_kurose_compnetwork_7/cw/content/interactiveanimations/queuing-loss-applet/index.html