## Slide 1: Camada de Transporte
Daniel Fernandes Macedo

## Slide 2: Onde estamos?

## Slide 3: Camada de Transporte
Camada de rede: comunicação lógica entre os hospedeiros (roteamento)
Camada de transporte: comunicação lógica entre os processos
  Depende dos serviços da camada de rede
  Comunicação lógica entre processos em diferentes hospedeiros
Executados nos sistemas finais

## Slide 4: Camada de Transporte
Emissor: Segmentação
Receptor: remontagem dos segmentos
Internet:
  Principais: TCP e UDP
  Outros: RTP, RSVP, …

## Slide 5: Funções
Endereçamento
Estabelecimento e terminação de conexões
Controle de fluxo
Recepção confiável e em ordem
Buffering
Controle de congestionamento
Multiplexação
Recuperação de erros

## Slide 6: Endereçamento
Na prática, utiliza-se o mesmo endereço da camada de rede

## Slide 7: Multiplexação
Identificar os processos em um computador
Evitar que o usuário/programa errado recebam um certo dado

## Slide 8: Estabelecimento de conexões
Envio de mensagens ou fluxo de dados
Permite o envio confiável e em ordem

## Slide 9: Envio em ordem
Uso de números de sequência
Evitar repetição do número de sequência em caso de erros

## Slide 10: Controle de fluxo
Problema produtor-consumidor
Buffers e controle da quantidade de dados enviados por unidade de tempo

## Slide 11: Controle de congestionamento
Ideal: canos cheios
Ajuste da taxa de acordo com o gargalo

## Slide 12: Finalização das conexões
Impossível de saber se foi finalizado corretamente: problema dos dois exércitos

## Slide 13: Finalização das conexões

## Slide 14: Transmissão confiável e em ordem

## Slide 15: Um primeiro protocolo
Comunicação simplex (não o enlace)
Sem erros de canal
Receptor analisa os pacotes recebidos instantaneamente
Solução:
  Envio de quadros um seguido do outro

## Slide 16: Stop-and-wait
E se o tempo de processamento não for negligível?
Receptor informa explicitamente ao emissor que terminou o processamento: pára e espera
Mensagem de indicação de recebimento.
Terminologia:
  Mensagem: alto nível
  Quadros: comunicação (controle ou dados) da camada de enlace

## Slide 17: Stop-and-wait

## Slide 18: Stop-and-wait
E se houver erros no canal?
  Receptor não recebe pacote corretamente
  Transmissor fica bloqueado para sempre
Solução: confirmação de recepção
  Mensagem de liberação de envio -> mensagem de confirmação
  Como resolver o bloqueio indefinido do receptor?
Temporizador de espera para a confirmação!!!

## Slide 19: Confirmação de recepção
Receptor
Transmissor
Confirmação
Dados
Tempo de espera pela confirmação
Erro!

## Slide 20: Confirmação de recepção
Conhecido com ACK (Acknowledgement)
Temporizador para evitar espera infinita
  Retransmissão automática se ACK não chegar a tempo
  ARQ (Automatic Repeat reQuest)
Temporizador impõe um limite na rede. Qual?
Alcance da rede (depende do tempo de propagação do sinal

## Slide 21: Definição do temporizador
Como calcular o tempo?
Tempo = Tida + Tvolta + Tprocessamento
Tida+Tvolta = round trip time (RTT)
Definição de um alcance máximo: t=(2d)/v

## Slide 22: Confirmação de recepção
E se o receptor recebe o pacote, mas os dados estão incorretos?
  Se existe correção de erro, corrige e envia ACK
  Se correção falha, não envia ACK
  Se não existe correção, não envia ACK
  Re-envio automático depois do temporizador expirar
  Solução 2: NACK (negative acknowledgement)

## Slide 23: Pergunta
Como manter o meio melhor utilizado, ou seja, evitar a quantidade de tempo em que nada é enviado?

## Slide 24: Controle de fluxo
Espera por ACK pode ser lenta
E se mandarmos quadros em rajada?
  Confirmação pode ocorrer depois de diversos quadros chegarem
  Uso de número de sequência
  Necessidade de guardar números de sequência dos pacotes recebidos e dos pacotes confirmados
Janela deslizante

## Slide 25: Janela deslizante
A sliding window of size 1, with a 3-bit sequence number.
(a) Initially.
(b) After the first frame has been sent.
(c) After the first frame has been received.
(d) After the first acknowledgement has been received.

## Slide 26: Tamanho da janela
Como definir o tamanho da janela?
Janela=1
  Stop and wait
Janela = ∞
  Utilização máxima
Tamanho ideal -> tempo para receber dados e confirmar a sua recepção
W = (RTT + ε) * LarguraBanda/Tamanho

## Slide 27: Pergunta
Se tenho seq = 1,2,3,4,6,7,8,9,13,15, como vou pedir a retransmissão?
Existem duas formas…

## Slide 28: Janela deslizante
Se recebi os quadros com #seq = 1,2,3,4,6,7,8,9,13,15, como vou pedir a retransmissão?
Em bloco: uma quadro indica o que foi perdido
  Volta N – retransmita do 5 em diante
Individualmente: um quadro por número de sequência perdido
  Repetição seletiva

## Slide 29: Janela deslizante com “volta-n”
Pipelining and error recovery. Effect on an error when
(a) Receiver’s window size is 1.
(b) Receiver’s window size is large.

## Slide 30: Volta N x retransmissão seletiva
Site interativo: http://www.ccs-labs.org/teaching/rn/animations/gbn_sr/
Quando usar Volta N?
Quando usar retransmissão seletiva?

## Slide 31: Volta N x retransmissão seletiva
Quando usar Volta N?
Quando usar retransmissão seletiva?
Erros seguidos (rajadas) -> Volta N
Alta taxa de erro de quadros -> retransmissão seletiva
Baixa taxa de erros de quadros -> Volta N

## Slide 32: Camada de transporte da Internet

## Slide 33: TCP e UDP
Não são os únicos serviços de transporte, mas são os mais utilizados
TCP: Serviço confiável, garante ordem de entrega
  Controle de congestionamento
  Controle de fluxo
  Orientado à conexão
UDP: Não confiável, sem ordem de entrega
Serviços não disponíveis:
  Garantia a atrasos
  Garantia de banda

## Slide 34: TCP ou UDP?
Aplicação | Protocolo utilizado | Transporte
e-mail | SMTP [RFC 821] POP [RFC 1939] IMAP [RFC 3501] | TCP
acesso de terminais remotos | TELNET [RFC 854] SSH [RFC 4251] | TCP
Web | HTTP [RFC 2068] | TCP
transferência de arquivos | FTP [RFC 959] SFTP [RFC 4251] | TCP
streaming multimídia | RTP ou proprietário (ex.: RealNetworks) | TCP ou UDP
servidor de arquivos remoto | NFS, AFS, SMB | TCP ou UDP
telefonia Internet | RTP, proprietário (Skype) | Tipicamente UDP

## Slide 35: Redes IP: demultiplexação
Conceito de porta

## Slide 36: Redes IP: demultiplexação
Portas bem conhecidas: servidores
  Executam o listen() do socket
  Arquivo /etc/services
  Tradicionalmente (Unix) portas 0-1024 requerem ser o super-usuário
Dois tipos: orientado e não orientado á conexão

## Slide 37: UDP – User Datagram Protocol
RFC 768
Serviço “melhor esforço”
  Sem garantia de entrega
  Sem garantia de ordenação
  Sem controle de fluxo
  Sem conexão
Segmentos UDP tratados um independente do outro

## Slide 38: Porque UDP?
Pouco overhead (8 bytes, enquanto TCP usa 20 bytes)
Simples:
  Não gera atrasos iniciais com conexões
  Aplicações que não necessitam do ordenamento dos pacotes
  Transmissão de dados em uma taxa constante, sem intervenção do protocolo de transporte

## Slide 39: Usos
Multimídia
Mensagens curtas
DNS
SNMP

## Slide 40: TCP
RFCs 793, 1122, 1323, 2018, 2581
Ponto-a-ponto
Características
  Garantia de recepção
  Reordenação
  Baseado em conexão
  Controle de fluxo e de congestionamento
  Full-duplex

## Slide 41: Cabeçalho TCP
URG: dados urgentes
(pouco usados)
ACK: campo de ACK
é válido = 1
PSH: entrega dados à aplicação na sua chegada(pouco usado)
RST, SYN, FIN:
estabelec. de conexão
(comandos de
criação e término)
número de bytes
que o receptor está
pronto para aceitar
contagem por
bytes de dados
(não segmentos!)
Internet
checksum
(como no UDP)
próximo byte aguardado (ACK)
MSS (Maximum Segment Size)
A quantidade de dados em bytes da mensagem que é usado para formar o segmento, ex: 536 (suporte obrigatório), 512, 1500 (window scaling)

## Slide 42: Cabeçalho TCP
Número de seqüência e ACK - 32 bits para numerar os segmentos TCP. O campo Ack especifica o próximo byte esperado.
TCP Header lenght – indica quantas palavras de 32 bits existem no cabeçalho TCP, já que o campo Options tem tamanho variável.
URG – indica que quando Urgent pointer está sendo usado.
ACK – indica se o Ack number é válido.
PSH – push, solicita ao servidor a entregar dados à aplicação em vez de armazená-lo em buffer.
RST – reset, reinicia uma conexão.

## Slide 43: Cabeçalho TCP
SYN – usado para estabelecer conexões. A solicitação de uma conexão tem Syn = 1 e Ack = 0 indicam que o campo de confirmação não está sendo usado. A resposta Syn = 1 e Ack = 1 indicam que a resposta contém uma confirmação.
FIN – usado para encerrar uma conexão.
Window size – indica quantos bytes podem ser enviados a partir do byte confirmado, usado para controle de fluxo (Window Scaling em cabeçalho opcional).
Urgent Pointer - indica o número de sequência (deslocamento) de dados urgentes.
Checksum – soma de verificação do cabeçalho, dos dados e do pseudo-cabeçalho
Options – possibilidade de oferecer recursos extras

## Slide 44: Abertura de conexão
Three-way handshake
(a) Abertura normal da conexão.
(b) Duas aberturas simultâneas: abre 1 conexão.

## Slide 45: Máquina de estados
Legenda:
Evento/ação
Linha + forte sólida: fluxo
normal do cliente
Linha + forte pontilhada:
Fluxo normal do servidor

## Slide 46: Programas servidores – múltiplos clientes
Como o servidor aceita múltiplos clientes (exemplo servidor Web aberto na porta 80)?
  Loop do servidor:
    Bind() – Escuta na porta fixa (i.e. porta 80)
    Accept() – Inicia conexão, e associa nova porta para a nova conexão
    Volta a escutar na porta fixa

## Slide 47: Confirmação de recepção
Números de sequência:
 Número do primeiro byte nos segmentos de dados
ACKs:
Número do próximo byte esperado do outro lado
ACK cumulativo
Piggyback – reconhecimento pegou carona no segmento de dados

## Slide 48: Retransmissão
Host A
Seq=92, 8 bytes data
ACK=100
loss
timeout
Host B
X
Seq=92, 8 bytes data
ACK=100
time

## Slide 49: ACK cumulativo
Host A
Seq=92, 8 bytes data
ACK=100
loss
timeout
Host B
X
Seq=100, 20 bytes data
ACK=120
time

## Slide 50: Problema da estimativa do atraso
Temporização prematura,
ACKs cumulativos
Host A
Seq=100, 20 bytes data
ACK=100
time
Host B
Seq=92, 8 bytes data
ACK=120
Seq=92, 8 bytes data
Seq=92 timeout
ACK=120
Seq=92 timeout
SendBase
= 120
Sendbase
= 100

## Slide 51: Tempo de espera de ACK
P.: como escolher o valor da temporização (time-out) do TCP?
Maior que o RTT
  Nota: RTT varia
  Muito curto: temporização prematura
    Retransmissões desnecessárias
Muito longo: a reação à perda de segmento fica lenta
P.: Como estimar o RTT
SampleRTT: tempo medido da transmissão de um segmento até a respectiva confirmaçã
Ignora retransmissões e segmentos reconhecidos de forma cumulativo
Implementação: controlador PD

## Slide 52: Cálculo estimado do RTT
EstimatedRTT = (1-𝛼)*EstimatedRTT + 𝛼 *SampleRTT
EWMA (Exponentially Weighted Moving Average)  Média móvel exponencial com peso
Influência de uma dada amostra decresce de forma exponencial
Valor típico: 𝛼 = 0,125

## Slide 53: RTT com EWMA

## Slide 54: Temporizador
Definindo a temporização:
EstimatedRTT mais “margem de segurança”
  Grandes variações no EstimatedRTT -> maior margem de segurança
Primeiro estimar o quanto o SampleRTT se desvia do EstimatedRTT:
DevRTT = (1- Β)*DevRTT +
Β * |SampleRTT-EstimatedRTT|
(typically, Β = 0.25)
Então ajustar o intervalo de temporização
TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4*DevRTT

## Slide 55: Controle de fluxo no TCP
(suponha que o receptor TCP descarte segmentos fora de ordem)
* Espaço disponível no buffer:
RcvWindow = RcvBuffer -[LastByteRcvd - LastByteRead]
O valor de RcvWindow é colocado em cada segmento enviado no campo Janela de Recepção
Receptor informa a área disponível incluindo valor RcvWindow nos segmentos
Transmissor limita os dados não confinados ao RcvWindow
Garantia contra overflow no buffer do receptor

## Slide 56: Controle de Congestionamento

## Slide 57: Controle de congestionamento
Transmissor limita a transmissão:
LastByteSent-LastByteAcked  CongWin
Aproximadamente,
CongWin é dinâmico, função de congestionamento das redes no caminho
CongWin é medido em segmentos
rate =
CongWin
RTT
Bytes/sec

## Slide 58: Controle de congestionamento
Como o transmissor detecta o congestionamento?
Evento de perda = tempo de confirmação
ou 3 ACKs duplicados
Transmissor TCP reduz a taxa (CongWin) após o evento de perda
Duas fases:
  Partida lenta (slow start): identifica banda “máxima”
  AIMD: adaptação a congestionamentos

## Slide 59: Partida lenta (Slow Start)
Quando a conexão começa, CongWin = 1 MSS
  Exemplo: MSS = 500 bytes e RTT = 200 milissegundos
  Taxa inicial = 20 kbps
rate =
CongWin
RTT
Bytes/sec

## Slide 60: Partida lenta (Slow Start)
Largura de banda disponível pode ser >> MSS/RTT
Desejável aumentar rapidamente até a taxa “máxima”
Quando a conexão começa, a taxa aumenta rapidamente de modo exponencial até a ocorrência do primeiro evento de perda: ajuste ao throughput máximo do caminho

## Slide 61: Funcionamento do TCP
Slow start

## Slide 62: AIMD
Aumento aditivo (+1 MSS)
Redução multiplicativa (/2)

## Slide 63: AIMD (Additive Increase Multiplicative Decrease)
Slow start: encontrar velocidade “máxima”
AIMD: Ajuste a condições de congestionamento
Lógica do AIMD
  Congestionamento: diminuição rápida
  Rede livre: aumento lento (evitar novo congestionamento)

## Slide 64: Identificação de congestionamento
No TCP: descarte de datagramas
  Roteador irá descartar datagramas em um congestionamento
  Problema: confundir erro de transmissão com congestionamento
    TCP em redes sem fio
Outras opções
  Bit de notificação de congestionamento (ECN, RED)
Ocorrência de descarte

## Slide 65: TCP - Conclusões
Algoritmo complexo, diversas otimizações:
  TCP Tahoe, TCP Reno, TCP Vegas, TCP Westwood, TCP Wireless
Entretanto, nunca precisou de um V2…
Slow start: Problema com redes com produto banda-atraso alto
Desafio do TCP: novos cenários de rede