## Slide 1: Camada de Enlace – Sub-camada LLC
Daniel Fernandes Macedo

## Slide 2: Onde estamos?

## Slide 3: Camada de enlace
Camada de Enlace dividida em:
  MAC - Medium Access Control na camada inferior
  LLC - Link Logical Control com funções de controle lógico do enlace

## Slide 4: Funções e serviços
Funções
  Enquadramento
  Correção/detecção de erro
  Controle de fluxo (nem sempre)
  Controle de acesso ao meio

## Slide 5: Pausa

## Slide 6: Enquadramento
Componentes:
  Identificador de início
  Identificador de fim
  Tamanho
  Origem e destino (depende)
  Bits de detecção/correção de erro

## Slide 7: Enquadramento
E se simplesmente contarmos a quantidade de bytes do quadro?
A character stream. (a) Without errors. (b) With one error.

## Slide 8: Enquadramento
Definição de uma sequência de fim e uma de início
Problema: sequência de fim ou início podem fazer parte do dado a ser transmitido. Como não confundir com o fim da mensagem?

## Slide 9: Caracteres de delimitação
Em C: “String”, “String \”aspeada\””, “c:\\”

## Slide 10: Enquadramento – escape
(a) A frame delimited by flag bytes.
(b) Four examples of byte sequences before and after stuffing.

## Slide 11: Enquadramento - escape
Nome: character stuffing
Adiciona um caractere à mensagem
Escape de:
  Sequência de início
  Sequência de fim
  Sequência de escape

## Slide 12: Enquadramento – bit stuffing
Adicionar um bit somente para evitar sequências proibidas
Exemplo:
  Sequência delimitadora 01111110
  Adiciona “0” para NUNCA terem 6 “1” seguidos no quadro
  Receptor ignora o bit adicional

## Slide 13: Enquadramento – bit stuffing
Bit stuffing
(a) The original data.
(b) The data as they appear on the line.
(c) The data as they are stored in receiver’s memory after destuffing.

## Slide 14: Exemplo de enquadramento: B-Mac
B-MAC: empregado em redes de sensores sem fio
Rádio lê e transmite 1 byte por vez
  Transmissão: rádio.writeByte(b);
  Recepção: rádio.readByte(b);
  Identificação da transmissão por preâmbulo (sequência única)

## Slide 15: Exemplo de enquadramento: B-Mac
Transmissor:
0xAA 0xAA 0xAA 0xAA 0xAA 0xAA … 0x33 0xCC
Preâmbulo: 28 a 2654 bits
Seq. de sincronização
2 bytes
10101010 10101010 10101010 10101010 00110011 11001100
Seq. de sincronização
Preâmbulo

## Slide 16: Exemplo de enquadramento: B-Mac
Preâmbulo: sequência longa de 1010 é rara no meio
  Baixa probabilidade de ruído tão uniforme
  Baixa probabilidade de dados com esse padrão

## Slide 17: Exemplo de enquadramento: B-Mac
Receptor sincronizado: escuta o que foi transmitido
Receptor não sincronizado por 1 bit:
10101010 10101010 10101010 10101010 00110011 11001100
0x55 0x55 0x55 0x55 0x55 0x67 11001100
01010101 01010101 01010101 01010100 01100111 1001100
0xAA 0xAA 0xAA 0xAA 0xAA 0x33 0xCC

## Slide 18: Exemplo de enquadramento: B-Mac
Alinhamentos diferentes, leituras diferentes
10101010 10101010 10101010 10101010 00110011 11001100

## Slide 19: Exemplo de enquadramento: B-Mac
Receptor busca preâmbulo com 2 sequências:
  Seq. de 0xAA (alinhado ou com erro de alinhamento par de bits)
  Seq. de 0x55 (erro de alinhamento ímpar de bits)
Sequência de sincronização: receptor sincroniza seu relógio com o transmissor

## Slide 20: Pausa

## Slide 21: Detecção e correção de erro
Bits podem ser “virados” devido a erros de transmissões
  Atenuação
  Ruído alto no meio
  Interferências
  Duas ou mais transmissões simultâneas
Adição de um cabeçalho de detecção/correção de erro no quadro

## Slide 22: Autenticidade
Detecção e correção de erros somente indicam que a mensagem está correta...
Às vezes precisamos garantir a autenticidade (fora do escopo do curso)

## Slide 23: Detecção de erro
Mais simples: bit de paridade
  Detecta erros “ímpares”
CRC (Cyclic Redundancy Check)
  Código polinomial
Outros: SHA1, MD5, etc....

## Slide 24: Detecção de erro - princípios
D = F(M)
  D deve ser pequeno em relação à mensagem
  F deve ser fácil de calcular
D’=F(M’)
  QUALQUER modificação de 1 ou mais bits em M deve gerar um D’ diferente de D
  Resistência a colisão: M e M’ devem ter probabilidade mínima de gerarem o mesmo D

## Slide 25: Pausa

## Slide 26: CRC
Mensagem é tratada como um polinômio
CRC é a divisão do polinômio da mensagem por um polinômio gerador
Capacidade de detecção depende da “qualidade” do polinômio gerador
Implementação eficiente: divisão é um XOR

## Slide 27: CRC
Polinômio x4+x1+x0
Representação 10011
Funcionamento:
  Emissor calcula o CRC e adiciona ao cabeçalho
  Receptor repete a operação para verificar a integridade do quadro

## Slide 28: Polinômios de exemplo
x4+x1+x0
x7+x5+x2+1

## Slide 29: Algumas divisões para praticarmos
x4+x2+1 dividido por
x2+x
x6+x3+x+1 dividido por x3+1
x3+x+1 dividido por
x3+x2

## Slide 30: Pausa

## Slide 31: CRC - Algoritmo
No emissor:
  Divisor: polinômio gerador de grau G
    G+1 bits
    Bit 1 e G+1 sempre 1
  Dividendo: [mensagem || G zeros]
  Resto: valor do CRC
No receptor:
  Divisor: polinômio gerador
  Dividendo: [mensagem || CRC]
  Resultado: 0 se OK, diferente de zero se houve erro
Na matemática: P%Q=R  (P-R)%Q = 0

## Slide 32: Exercício
Suponha que queremos transmitir a mensagem 1011 0010 0100 1011 e protege-la de erros usando o polinômio CRC8 x8+x2+x1+1.
  A) Determine o código de detecção de erro que deveria ser transmitido.
  B) Suponha que o bit mais à esquerda é invertido devido a ruídos na linha. Qual é o resultado do CRC no receptor? Como o receptor sabe que um erro ocorreu?

## Slide 33: CRC
Mensagem: 1011001001001011
Polinômio gerador: x8+x2+x+1  100000111

## Slide 34: CRC
No receptor, quando não há erro:

## Slide 35: CRC
No receptor, quando ocorre erro:

## Slide 36: Correção de erro
Bits adicionais que detectam e corrigem erros
Quantidade de bits adicionados determina a quantidade de bits errados detectados
Para 1 único erro de bit (Hamming, 1950):
  Tamanho de mensagem m
  Quantidade de bits de correção r
  Limite: (m+r+1) ≤ 2r

## Slide 37: Quantidade de bits
Quantos bits de paridade para:
  25 bits de dados?
  52 bits de dados?
  320 bits de dados?

## Slide 38: Correção de erro
1-> bit de paridade
2->bit de paridade
3-> 2+1
4-> bit de paridade
5 -> 4+1
6 -> 4+2
7-> 4+2+1
8->bit de paridade
9 -> 8+1
10 -> 8+2
11 -> 8+2+1

## Slide 39: Correção de erro
Bit 1: 3,5,7,9,11
Bit 2: 3,6,7,10,11
Bit 4: 5,6,7
Bit 8: 9,10,11
Correção de um bit por palavra transmitida
Correção de erros em rajada: transmissão das colunas

## Slide 40: Pausa

## Slide 41: Correção ou detecção de erros?

## Slide 42: Correção ou detecção de erros?
Detecção de erros (ARQ – Automatic repeat request)
  Solução: retransmitir todo o quadro novamente
  Ideal para erros infrequentes
Correção de erros (FEC – Forward error correction)
  Ideal para erros frequentes
  Também precisa de retransmissão de quadros para mais erros que podemos corrigir

## Slide 43: Exemplo: PPP

## Slide 44: PPP
PPP = Point-to-Point Protocol
Controle de enlaces ponto-a-ponto
  Modem - ISP
  Roteador - roteador
Controla:
  Estabelecimento e fechamento do canal
  Negociação de parâmetros
  Enquadramento e detecção de erro
  Definição da configuração da camada de rede

## Slide 45: Uso do PPP – Modem <-> central

## Slide 46: PPP - Funcionamento
Orientado a bytes: usa byte stuffing
Janela deslizante de 3 bits (herança do HDLC)

## Slide 47: Formato do quadro
Control: número de sequência (geralmente não utilizado)
Protocol: identifica tipo de protocolo no Payload
  IP, IPX, Appletalk, LCP, NCP,...

## Slide 48: Diagrama de estados
A simplified phase diagram for bring a line up and down.