## Slide 1: Camada de enlace – sub-camada de controle de acesso ao meio
Daniel Fernandes Macedo

## Slide 2: Onde estamos?

## Slide 3: MAC
Camada de Enlace dividida em:
  MAC - Medium Access Control na camada inferior
  LLC - Link Logical Control com funções de controle lógico do enlace

## Slide 4: Controle de acesso ao meio
Coordenação do acesso ao meio
Sub-camada da camada de enlace
Acesso de vários terminais (ou estações) a um mesmo canal

## Slide 5: MAC – Medium Access Control
Meio compartilhado em redes locais
1973 Robert Metcalfe tese 
1976 XEROX, DEC e Intel – Ethernet
GM automatizou a sua linha de produção – token-bus
IBM adota padrão de rede – token-ring

## Slide 6: Tipos de transmissão
Unicast: um envia para um
Broadcast: um envia para todos
Multicast: um envia para vários
Em geral: unicast e broadcast somente
Custo de broadcast = custo de unicast!
  Meio compartilhado
  Endereço de broadcast: todas as estações respondem a ele

## Slide 7: Alocação estática e dinâmica
Estático (tipicamente na camada física - multiplexação)
  Simples
  Ineficiente
Dinâmico (tipicamente no MAC)
  Meio compartilhado
  Complexo
  Potencialmente mais eficiente

## Slide 8: Colisão
Meio compartilhado  Colisão
Ciclo:
  Em t0 uma estação termina sua transmissão
  A estação A transmite seu quadro na rede
  Em t0 + (tp - tp) a estação B inicia sua transmissão
  Haverá colisão do quadro A e B
  B envia sinal de colisão para a rede
  A estação A detectará colisão após um tempo (2 tp - tp)

## Slide 9: Colisão e detecção
Applets exemplo:
  https://media.pearsoncmg.com/aw/ecs_kurose_compnetwork_7/cw/content/interactiveanimations/csma-cd/index.html

## Slide 10: Pausa

## Slide 11: Métodos de acesso ao meio - Classificação
Métodos de acesso múltiplo
Com contenção
Sem contenção
CSMA/CA
CSMA/CD
Passagem de fichas
Reserva de comprimento de onda
Reserva do meio centralizada
Ordenação por identificador

## Slide 12: Transmitindo dados em meio com contenção
In pure ALOHA, frames are transmitted at completely arbitrary times.

## Slide 13: Transmitindo dados em meio com contenção
Vulnerable period for the shaded frame.

## Slide 14: Transmitindo dados em meio com contenção
Muitas colisões: não verifica se o meio está livre
Solução: retransmite logo em seguida
  Problema de sincronização dos transmissores que colidiram. Como resolver isso?
  De-sincronizar os transmissores!

## Slide 15: ALOHA com slots

## Slide 16: Back-off
1-persistente
  Se existe Tx em curso, espera até ela acabar
  Em seguida, transmite
Não-persistente
  Se existe Tx em curso, espera até ela acabar
  Em seguida, espera tempo aleatório antes de transmitir
P-persistente
  Tempo discreto: slots
  Probabilidade P de transmissão em um certo slot

## Slide 17: Probabilidade de colisões e dados

## Slide 18: Desempenho
Comparison of the channel utilization versus load for various random access protocols.

## Slide 19: Tempo de espera inicial
P grande: transmissão em poucos slots de espera
P pequeno: transmissão depois de muitos slots de espera
P grande: ruim para redes com muitas transmissões
P pequeno: bom para redes com muitas transmissões

## Slide 20: Pergunta
Como aliar o melhor de um P pequeno e de um P grande? (A Ethernet e o WiFi fazem isso…)

## Slide 21: Backoff Binário Exponencial

## Slide 22: Backoff Binário Exponencial: Exemplo
Contention Window (CW) = 8
Tempo de propagação = 1 slot

## Slide 23: Backoff Binário Exponencial: Exemplo
Sem colisão: slots escolhidos tem valores diferentes e distantes
Estação A escolhe 5 slots
Estação B escolhe 8 slots
Estaçao B não transmite, pois escuta o meio ocupado no slot 8!
Quadro de A

## Slide 24: Backoff Binário Exponencial: Exemplo
Com colisão: slots escolhidos com valores iguais, ou…
Estação A escolhe 3 slots
Estação B escolhe 3 slots
Estaçao B transmite, pois escuta o meio livre!
Quadro de A
Quadro de B

## Slide 25: Backoff Binário Exponencial: Exemplo
Com colisão: slots escolhidos com valores iguais, ou valor igual ou inferior ao tempo de propagação
Estação A escolhe 3 slots
Estação B escolhe 4 slots
Estaçao B transmite, pois escuta o meio livre
devido ao atraso de propagação!
Quadro de A
Quadro de B

## Slide 26: Backoff Binário Exponencial: Exemplo
Janelas de contenção maiores: menor probabilidade da colisões, mesmo com muitas estações
CW = 8

## Slide 27: Backoff Binário Exponencial: Exemplo
Janelas de contenção maiores: menor probabilidade da colisões, mesmo com muitas estações
CW = 16

## Slide 28: Backoff Binário Exponencial: Exemplo
Problema de janelas grandes para poucas estações: muita demora para enviar os dados
Exemplo para uma estação
CW = 32

## Slide 29: Backoff Binário Exponencial
Começa com janelas pequenas
Janela dobra a cada colisão
Limite máximo para a janela
Janela volta ao normal se não houverem mais colisões
Applet exemplo:

## Slide 30: CSMA
CSMA – Carrier Sense Multiple Access
Estações escutam o meio por curto período antes de transmitir, procurando identificar transmissões em curso
Problema: colisões
Solução: políticas de atraso da transmissão (back-off)

## Slide 31: Pausa

## Slide 32: CSMA/CD e CSMA/CA
CSMA/CA: collision avoidance
  Receptor identifica colisão pelo checksum
CSMA/CD: collision detection
  Transmissor identifica colisão
  Transmissão de código de colisão (jamming)

## Slide 33: CSMA/CD
Transmissores abortam a transmissão e enviam seq. de colisão
A percebe a colisão depois de RTT

## Slide 34: CSMA/CD - Exemplos
Applet exemplo:
  https://media.pearsoncmg.com/aw/ecs_kurose_compnetwork_7/cw/content/interactiveanimations/csma-cd/index.html

## Slide 35: CSMA/CA - Transmissão sem erros
DATA
Ack
Transmissor
Receptor
Dados
Ack
Ack (Acknowledgement) – confirmação de recepção
Temporizador

## Slide 36: CSMA/CA - Transmissão com erros
Transmissor
Receptor
Dados
Ack (Acknowledgement) – confirmação de recepção
Temporizador
Ack
Dados
DATA
Ack
Colisão
/erro

## Slide 37: Terminal escondido
37
A
B
C
DADO
DADO
COLISÃO
Notes: 37
37

## Slide 38: Reserva de canal
38
RTS
CTS
DATA
ACK
Reserva de canal com diálogo de comunicação RTS-CTS-DATA-ACK (opcional).
https://www.ccs-labs.org/teaching/rn/animations/csma/
Notes: 38
38

## Slide 39: Estação exposta
39
A
B
C
D
RTS
RTS
RTS
X
C EXPOSTA PARA B
Notes: 39
39

## Slide 40: Pausa

## Slide 41: Transmissão livre de contenção
Vantagens
  Reserva de recursos
  Desempenho garantido (melhor e pior caso podem ser calculados a priori)
    Redes críticas (controle, salvamento, emergências)
Desvantagens
  Como saber quanto recurso cada comunicação requer?
  Pode gerar sub-utilização do meio

## Slide 42: Transmissão livre de contenção - métodos
Alocação de recursos (slots) em períodos fixos de tempo (quadros)
  Faixas de tempo
  Faixas de frequência
  Comprimentos de onda (fibra óptica)
Quanto tempo alocar um recurso:
  Tempo curto: gera muito tráfego de controle
  Tempo longo: sub-utilização da rede

## Slide 43: Exemplos: GSM e WiMax
GSM determinou quadros e slots para garantir transmissão de voz
WiMax: alocação de frequência e tempo

## Slide 44: Transmissão livre de colisão – mapa de bits
Uso: WiFi (modo PCF)

## Slide 45: Pausa

## Slide 46: Passagem de fichas

## Slide 47: Passagem de fichas
T
A
B
C
T
A
B
C

## Slide 48: Regenerando o token
T
A
B
C
T
A
B
C

## Slide 49: Token ring
Regeneração do token: estação mestre
  Eleição do mestre?
Número de tokens variável em redes mais rápidas