## Slide 1: IEEE 802.16

## Slide 2: IEEE 802.16
Dois padrões: fixo e móvel
Alcance maior que o IEEE 802.11
Usado em alguns países para telefonia
Uso: MANs

## Slide 3: IEEE 802.16
Inicialmente, wireless last mile
  Downlink: 128Mbps
  Uplink: 56Mbps
IEEE802.16e-2005: mobile WiMax
  Permite substituição de serviços de telefonia

## Slide 4: 802.16

## Slide 5: 802.16
Multiplexação na frequência e no tempo
Serviço baseado em conexão: QoS
Conexões requisitam banda/latência definidas

## Slide 6: 802.16 – classes de serviço

## Slide 7: Bluetooth (IEEE 802.15.3)

## Slide 8: Bluetooth
Menor consumo que o WiFi
Ligação sem fio entre dispositivos compactos

## Slide 9: Bluetooth
Velocidades
  Versão 1.2 – 1Mbps
  Versão 2.0+EDR – 3Mbps
  Versão 3.0 – 24Mbps
  Versão 4.0 – Ultra low power, 1Mbps
  BLE – Bluetooth Low Energy
Alcance
  Class 1: 100m
  Class 2: 10m
  Class 3: 1m

## Slide 10: Bluetooth – pilha de protocolos

## Slide 11: Bluetooth - perfil

## Slide 12: Piconets e Scatternets
Baixo custo: TDM
  Mestre: implementação mais complexa (PC)
  Escravos: chips simples

## Slide 13: Piconets e Scatternets
Piconets:
  Até 7 nós ativos
  Até 255 nós estacionados (parked)

## Slide 14: Quadros do bluetooth
Tempo dividido em slots (metade mestre, metade escravos)
Quadros podem ter 1,3,5 slots de tamanho

## Slide 15: Quadros do bluetooth
Bit F - controle de fluxo)
Bit A – Confirmação
Bit S – Número de sequência (stop and wait)

## Slide 16: Tipos de fluxo
SCO: Synchronous Connection Oriented
  Transmissão de dados em tempo real
  Não tem retransmissão de quadros perdidos
  Alocação de um slot para cada sentido
  Desenvolvido para áudio: 64.000bps
ACL: Asynchronous ConnetionLess
  Baseado em best effort

## Slide 17: Bluetooth 4.0: Low Energy

## Slide 18: Designed for exposing state
It’s good at small, discrete data transfers.
Data can triggered by local events.
Data can be read at any time by a client.
Interface model is very simple (GATT)
23.2˚C
Gate 10 BOARDING
12:23 pm
60.5 km/h
3.2 kWh
PLAY >>
Network Available

## Slide 19: What is Bluetooth Low Energy?
Bluetooth low energy is a NEW, open, short range radio technology
  Blank sheet of paper design
  Different to Bluetooth classic (BR/EDR)
  Optimized for ultra low power
  Enable coin cell battery use cases
    < 20mA peak current
    < 5 uA average current

## Slide 20: Bluetooth low energy factsheet
Range: | ~ 150 meters open field
Output Power: | ~ 10 mW (10dBm)
Max Current: | ~ 15 mA
Latency: | 3 ms
Topology: | Star
Connections: | > 2 billion
Modulation: | GFSK @ 2.4 GHz
Robustness: | Adaptive Frequency Hopping, 24 bit CRC
Security: | 128bit AES CCM
Sleep current: | ~ 1μA
Modes: | Broadcast, Connection, Event Data Models, Reads, Writes

## Slide 21: Passagem de fichas - Token ring

## Slide 22: Token ring
4-16 Mbps
Desenvolvida pela IBM
Suporta até 260 estações
Desenhada para redes com tráfego frequente de dados

## Slide 23: Token ring

## Slide 24: Passagem de fichas - atualmente
Redes de automação industrial
  Restrições de qualidade de serviço
  Envio periódico de comandos em intervalos regulares
  Pergunta: como calcular o tempo máximo entre envio de dados em uma rede token ring?
  Pergunta 2: existe um tempo máximo entre envio de dados em uma rede Ethernet?